## Slide 1
掌握的概念:
数的原码，反码，补码表示
计算机硬件的五大组成部分
微处理器，微型计算机和微型计算机系统的概念
微机工作的实质是什么？执行一条指令包含哪两个阶段？
8086的两个独立功能部件的名称、功能。
总线分类
指令周期、总线周期和时钟周期的概念及其关系。
逻辑地址、偏移地址、有效地址、物理地址的含义，8086存储器的物理地址是如何形成的？怎样进行计算？
8086被复位以后，有关寄存器的状态是什么？微处理器从何处开始执行程序？
CPU 与外设间传送数据主要有哪几种方式？
计算机使用中断有什么好处？
CPU在中断周期要完成哪些主要的操作？
CPU与外设交换数据时，为什么要通过I/O接口进行？I/O接口电路有哪些主要功能？
设计I/O接口电路时一般遵循什么原则，为什么？
8086对存储器的管理为什么采用分段的办法？20位的物理地址是如何形成的？

## Slide 2
设机器字长为8位，最高位是符号位。则十进制数–127所对应的原码 ，补码为 。
设SP为2000H，则执行PUSH AX 后，SP= 。
一个含有16个字节数据的变量，它的逻辑地址为1000H:0100H，那么该变量的最后一个字节数据的物理地址 。
有一数据存放在内存20000H单元中，现给定段地址为SA，若想用偏移地址寻到此单元。则SA应满足的条件是：最小为 ，最大为 。
若用4K×1的存储器芯片组成12K字节的内存容量，则共需 个这样的芯片
一般情况下，容量为256KB的存储器具有 条数据线， 条地址线。
设SS=1050H，SP=0008H，AX=1234H，当执行指令：PUSH AX后，寄存器SS、SP、AX内容分别是什么？画图说明1234H在内存中的存放情况。

## Slide 3
使用最少的指令，实现下述要求的功能
1 、AH的高4位清零
2 、AL的高4位取反
3 、AL的高4位移到低4位，高4位清0
4 、AH的低4位移到高4位，低4位清0
5、将寄存器AX的高8位清0，低8位保持不变；
6、将寄存器BX的低8位置1，高8位保持不变；
试写一指令序列，完成将AX寄存器的最低4位置1，最高3位清零，D7~D9位反相，其它位不变。
用单条指令或程序片段，实现下述功能。
(1)将AX高8位取反，低四位置1，其余位不变。
(2)将AL的高四位与低四位互换。
(3)将BX、AX内容互换。
用TEST指令测试AL寄存器位1、位4是否同时为0，若是，将0送BH；否则l送BL。

## Slide 4
将10000H-1000FH中的8个字，逆序拷贝到20000H-2000FH中。
试着编写代码将数据段中以BX为偏移地址的连续四个单元的内容颠倒过来：
将当前数据段中，偏移地址为2500H中的200个字节数据传送到当前数据段首地址为1200H开始的单元中
设有一个具有13位地址和8位字长的存储器。
（1）求该存储器能存储多少字节的信息？
（2）如果存储器由1K*4位RAM芯片组成，需要多少片？
（3）需要用哪几位高位地址作片选译码来产生芯片选择信号？
设有一个具有22位地址和32位字长的存储器，问
（1）该存储器能存储多少个字节的信息？
（2）如果存储器由512k×8位sram芯片组成，需要多少片？
（3）需要多少位作芯片选择？

## Slide 5
设状态端口地址为60H，数据端口地址为61H，外部输入信息准备好状态标志位D0=1，请用查询方式写出读入外部数据的程序段。
设状态端口地址为76H，数据端口地址为75H，外设忙碌状态D7=1，请用查询方式写出CPU从存储器缓冲区Buffer送出100B的数据给外设的程序段。
已知8253占用I/O空间地址为320H~323H，输入的脉冲频率为1MHz，要求用8253产生周期为10秒的连续方波信号。
有一个八位DAC电路满值输出电压为10V，求输入数字量为FFH,80H,01H时的模拟输出电压值
如果某芯片有64k*8位，起始地址为10000H，问它的存贮容量是多少？数据线和地址线各有多少根？该芯片的末地址是多少？
编写一段汇编代码，统计b100:0200处20个字节中，大小在[10,50]的数据个数。

## Slide 6
CPU从1000:0处开始执行指令当执行完1000:a处的指令后CPU几次修改IP ？都在什么时候？最后ip中的值是多少？
1000:0 mov ax,8
1000:3 jmp ax
1000:5 mov ax,0
1000:8 mov bx,ax
1000:a jmp bx
若用以下的器件构成容量为128KB的存储器，试指出各需多少片？
（1）Intel 1024（1K×1位）
（2）lntel 2ll4（1K×4位）
（3）Intel 2128（2K×8位）
（4）Inte1 2167（16K×1位）
（5）Inte1 2164（64K×1位）
设有一个具有20位地址和32位字长的存储器，问：
该存储器能存储多少个字节的信息？
如果存储器由512K*8位SRAM芯片组成，需要多少片？
需要多少位作芯片选择？

## Slide 7
内存中的情况如图所示,各寄存器的初始值：cs=2000h,ip=0,ds=1000h,ax=0,bx=0；
① 写出CPU执行的指令序列（用汇编指令写出）。
② 写出CPU执行每条指令后，CS、IP和相关寄存器的数值。

## Slide 8: 下图为SRAM6116芯片与 8088系统总线的连接图。 （1）写出6116芯片的存储容量； （2）分析每片6116所占的内存地址范围。

## Slide 9
设某系统中的数据总线宽度为8bit，地址总线宽度为16bit。若采用4K×4的RAM芯片组成16KB的存储系统。问：
（1）共需多少片4K×4的RAM芯片？这些芯片应分成多少组？每组多少片？
（2）该存储系统至少需要多少根地址总线？其中多少根低位地址线用于片内自选（译码）？ （3）设该存储系统从0000H开始占用一段连续地址空间，试给出每组芯片占用的地址范围。